| 《药品冷链物流运作规范》国标 达标企业现场审核细则 类型：运输型，满分100分，80分及格 |
| --- |
| 项目 | 类别 | 指标内容 | 检查项目 |
| 运输要求 30分 | 装载要求 | 采用冷藏车运输冷藏药品时，应根据冷藏车标准装载药品。应合理码放，药品箱的装载高度应低于冷风机出口位置，避开回风口，与车厢内壁保持适当间距，便于气流循环。 | 项目1：车厢内壁保持适当间距，便于气流循环的装置；（3分）得分____ 项目2：药品箱的装载高度应低于冷风机出口位置，避开回风口； 现场检查；（2分）得分____ |
|  | 日常 管理 | 应制定冷藏药品发运流程。发运流程内容包括运输前通知、运输方式、线路、联系人、异常处理方案等。 运输人员出行前应对冷藏车及冷藏车的制冷设备、温度记录显示仪进行检查，并有检查记录。 采用冷藏（保温）箱运输冷藏药品时，冷藏（保温）箱上应注明贮存条件、启运时间、保温时限、特殊注意事项或运输警示。 | 项目3：质量管理体系及相关文件（3分）得分____ 项目4：冷藏药品发运流程；（3分）得分____ 项目5：承运商管理及相关文件（3分）得分____ 项目6：异常处理方案及实际案例，抽问运输人员；（4分）得分____ 项目7：冷藏车日常检查记录或冷藏（保温）箱的使用记录、蓄冷剂的冷冻、化霜记录（若都有，均需提供）；（5分）得分____ |
|  | 物品交接 | 冷藏车在运输途中要对温度进行实时监测，数据应可导出或上传且不可更改。温度记录应当随药品移交收货方。 | 项目8：物品交接单（应包括基本信息、温度记录、签字确认等信息）；（4分）得分____ 项目9：温度数据现场打印单（3分）得分____ |
| 温度监测和控制 25分 | 温度 记录 | 冷藏车的温度记录间隔时间不超过5分钟/次。 温度报警装置应能在临界状态下报警，应有专人及时处置，并做好温度超标报警情况的记录。 冷藏药品的温度记录至少保留五年。 | 项目10：冷藏车温度记录（至少每5分钟自动记录一次，当监测的温度值超出规定范围时，至少每2分钟一次）；(8分)得分____ 项目11：温度异常处理记录、报警方式（系统、手机等）；（6分）得分____ 项目12：温度记录保存时限相关文件；（4分）得分____ |
|  | 温度监测装置 | 冷藏药品在运输过程中应进行温度监控。 应按规定对自动温度记录设备、温度自动监控及报警装置等设备进行校验，保持准确完好。 | 项目13：运输过程中实时温度监测截图；（3分）得分____ 项目14：温度监测和控制等设备校验报告（自动温度记录设备最大允许误差应当符合以下要求：测量范围在0℃-40℃之间，温度的最大允许误差为±0.5℃；测量范围在-25℃-0℃之间，温度的最大允许误差为±1.0℃）；（4分）得分____ |
| 设施设备 30分 | 验证管理 | 冷藏（保温）箱应根据不同材质、不同配置方式以及环境温度进行保温性能验证，并在验证结果支持的范围内进行运输。 对于使用的冷藏车，要进行空载温度分布验证，达到要求后方可投入使用。正式使用后，要进行冷藏车配送在途（满载）温度分布验证。根据冷藏车温度分布验证结果，制定冷藏车使用操作细则，明确装车要求，货品摆放位置及注意事项。在用的冷藏车辆每年在极端温度环境下进行在途温度验证。 | 项目15：验证计划；（4分）得分____ 项目16：验证报告（箱、车的空载、满载、年度极端天气）；（9分）得分____ 项目17：保温箱、冷藏车使用操作细则；（4分）得分____ 项目18：温度数据采集终端不少于2个/厢体（辆），冷藏（保温）箱至少1个；（5分）得分____ 项目19：温度监控系统的验证；（2分）得分___ |
|  | 日常维护 | 冷藏药品贮存、运输设施设备应有校准方案、定期维护方案和紧急处理方案，由专人定期进行检查、校准、清洁、管理和维护，并有记录，记录至少保存五年。 | 项目20：运输设备日常维护记录、箱体清洁记录。（4分）得分____ 项目21：记录保存相关文件。（2分）得分____ |
| 人员配备 15分 | 人员结构 | 应配备与药品冷链管理、经营规模相适应的专业技术人员 | 项目22：质量负责人及药品冷链管理工作人员，应当具有经过药品冷链培训并取得培训证明。（3分）得分____ |
|  | 培训 | 从事冷藏药品管理、收货、验收、贮存、养护、发货、运输等工作的人员，应建立培训计划、记录并建立档案。应接受冷藏药品的贮存、运输、突发状况应急处理等业务培训。 | 项目23：提供培训管理制度、年度培训计划；（3分）得分____ 项目24：药品知识培训、冷链操作培训、应急培训；（6分）得分____ |
|  | 健康要求 | 直接接触药品的人员应每年进行健康体检，并取得健康证明。 | 项目25：按员工名册随机抽查5-10人（3分）得分____ |